TROŠKOVNIK

Troškovnik za dobavu i montažu ograde u crnoj boji za završetak ograđivanja školskog igrališta s pješačkim vratima. Ograda se nastavlja na već postavljenu ogradu na dijelu školskog igrališta, fotografija postojeće ograde je u prilogu troškovnika.

Ograda oko školskog igrališta

- Nabava, dobava i montaža panelne ograde, sustav kao Betafence, tip Decofor Recto. Paneli su širine 200 – 205 cm, visine 115 – 120 cm i izrađeni su prema EN 10223-7 i ISO 9227. Materijal izrade čelična žica, promjer vodoravnih žica je 8.0 mm i okomitih 6.0 mm. Vodoravne žice su postavljene dvije u paru zbog ojačanja. Svijetli otvor na mreži panela je 19 - 20 cmx 6 – 7 cm. Završetak panela je izdignuti visine 15 - 16 cm u obliku dijamanta. Stup je kvadratnog presjeka 6 x 6 cm i visine 150 cm. Stupovi se postavljaju na betonski zid u kojem je potrebno izbušiti rupe. Stupovi imaju ukrasni čep na gornjem završetku. Paneli se postavljaju bočno na stupove pomoću metalnih spojnica i vijaka. Paneli, stupovi i spojnice moraju biti zaštićeni vrućim cinčanjem i plastificiranjem debljine minimalno 60 mikrona, vijci moraju biti izrađeni od INOX u kvaliteti A4 ( AISI 316). Boja crna RAL 9005.

  - metra             a        0,00 kn          =          0,00 kn

- U sklopu ograde nabava, dobava i montaža pješačka vrata kao Betafence, tip Decofor Recto dimenzija 110 x 150 cm s pripadajućim nosivim i prihvatnim stupovima, mehanizmom za samozatvaranje (opruga), zaključavanje i kvakom. Montaža obuhvaća bušenje rupa u betonskom podu za stupove vrata. Boja vrata i stupova crna RAL 9005.Paneli, stupovi i spojnice moraju biti zaštićeni vrućim cinčanjem i plastificiranjem debljine minimalno 60 mikrona, vijci moraju biti izrađeni od INOX u kvaliteti A4 ( AISI 316).

2 komada            a        0,00 kn          =          0,00 kn

Ograda uz potok i kanal

- Nabava, dobava i montaža panelne ograde, sustav kao Betafence Nylofor 3D PRO sa stupom Betafix. Paneli su širine 240 – 250 cm, visine 120 – 125 cm i izrađeni su prema EN 10223-7 i ISO 9227. Materijal izrade čelična žica, promjer žica je 5.0 mm. Svijetli otvor na mreži panela je 19 - 20 cm x 4 - 5 cm i 9 - 10 cm x 4 - 5 cm na ojačanim dijelovima panela. Stup je H profil presjeka 7 x 4 - 5 cm i visine 160 - 170 cm. Stupovi se postavljaju na betonski zid u kojem je potrebno izbušiti rupe ili kao temelji samci u zemlji. Paneli se postavljaju na stupove pomoću metalnih spojnica i vijaka. Paneli, stupovi i spojnice moraju biti zaštićeni vrućim cinčanjem i plastificiranjem debljine minimalno 60 mikrona, vijci moraju biti izrađeni od INOX u kvaliteti A4 ( AISI 316).

37 metara                a               0,00 kn              =       0,00 kn

UKUPNO:

PDV:

SVEUKUPNO:

U ponudu moraju biti uključeni svi radovi i sav materijal (uključujući i betoniranje stupova) potreban za dovršetak ograde i vrata do potpune funkcionalnosti. Obračun po metru izvedene ograde. Garancija minimalno 24 mjeseca. Svi ugrađeni metalni materijali moraju biti vruće cinčani ili izrađeni od INOX A4 (AISI 316).